## Slide 1: Szétválasztási hálózatok kiindulási struktúrájának automatikus generálása
Bóta Dániel Tamás, 2021. december 10.
Témavezető: Bertók Botond

## Slide 2: Hol használjuk?
Folyamatszintézis fontos része
Vegyi, ipari folyamatok megvalósítása, optimalizálása
Elemi lépések összekapcsolása a kívánt feladat eléréséhez
Például kőolajfinomító, szennyvíztisztitó, műanyagkészítés stb.

## Slide 3: Felépítés
Egy ilyen struktúra részei:
  Feed stream(ek) – valamilyen nyersanyag, több komponenssel - bemenet
    Bármilyen tulajdonság tekinthető komponensnek, az adott környezettől függ
  Product stream(ek) – kész termék, egy vagy több komponenssel - kimenet
    A feed streamek komponenseinek valamilyen kombinációja
  Operating unit:
    Separator
      Éles szétválasztó - 2 kimenet, amiknek a kompozíciója különbözik
    Mixer
      Több bemenet, 1 kimenet, ahol a kimenet a bemenetek kombinációja
    Divider
      1 bemenet, több kimenet, ahol a kimenetek kompozíciója megegyezik
  Cost functions

## Slide 4: Feladatkitűzés
Adott:
  Többkomponensű feed streamek (bemenet)
  Egy- vagy többkomponensű product streamek (kimenet)
Rigorous super-structure, azaz kiindulási struktúra generálása
A generált struktúra megjelenítése webes felületen

## Slide 5: Kiindulási struktúra
Másnéven szuperstruktúra
Tartalmazza az összes lehetséges optimális állapotot
Szükséges lépés az optimális struktúra megállapításához
  Többféle módszerrel lehetséges, erre a feladat nem tér ki

## Slide 6: Megvalósítás
A program python nyelven készült
A struktúrát JSON fájlban tárolja, a rajzot SVG-ben
2 nagyobb lépés:
  Algoritmus megírása, amivel a struktúra felépül
  Kész struktúrából SVG fájl generálása

## Slide 7: Algoritmus a szuperstruktúrához
0. : divider létrehozása minden feed streamhez, mixer létrehozása minden product streamhez
1.: kiválasztunk egy még nem vizsgált dividert
2.: a divider komponenseit szétválasztjuk minden lehetséges módon és minden szétválasztásnál létrehozunk egy separatort
3.: minden separatorhoz létrehozunk 2 dividert
4.: ha lehetséges, bypassek létrehozása a product streamekhez
5.: ha van még vizsgálatlan divider, visszatérünk az 1. lépéshez

## Slide 8
Programban

## Slide 9
JSON az előző struktúra alapján

## Slide 10: SVG generálása
Fájl felépítése:
  Separator - <rect>
  Divider, mixer - <polygon>
  Connection, bypass - <polyline>
Minden SVG objektumot egy osztály reprezentál:
Minden osztály metódusa:

## Slide 11: Főbb lépések
Separatorok és dividerek csoportosítása
Csoportok alapján a canvas méretének meghatározása
Csoportok elhelyezése a síkon
Feed streamek, mixerek elhelyezése a síkon
Összeköttetések megrajzolása
Bypassek megrajzolása

## Slide 12
Kész SVG fájl

## Slide 13
Kész ábrák

## Slide 14: Hátralévő feladatok
Csoportok elhelyezésén javítani
Színkódolás javítása
Grafikus felület a user inputnak
Köszönöm a figyelmet!